## Slide 1: 基于形状语义和增强学习的建筑立面点云解译与重建的方法
徐翔 地理信息系统专业
指导老师：张立强教授

## Slide 2: 研究背景及意义
三维数字城市重建
传统的方法
激光雷达技术
建筑立面的自动重建

## Slide 3: 建筑立面建模研究现状
基于数据驱动的方法
  无法很好地揭示建筑的语义特征（如门、窗、阳台等）
  建模受点云数据缺失的影响较大
基于模型驱动的方法
  如何设计一个统一的模型来描述现实世界中复杂多样的建筑
  如何高效地求解建筑的立面模型

## Slide 4: 形状语义
动态地描述复杂的结构化几何体的方法
分形、植物、建筑可以通过一些基本的操作一步步递归地
以一种简单的方式生成
  L系统
  二分形状语义

## Slide 5: 二分形状语义
基本形状 S(x, y, w, h, label)
语义规则
  一个形状只能沿着水平或竖直方向剖分为两个子形状
  可以被剖分的基本形状称为非终端形状
  不可以被继续剖分的形状称为终端形状
二分形状语义生成形状的过程
  对初始形状不断应用语义规则，直到所有的形状都是终端形状为止
初始形状
非终端形状
终端形状
非终端形状
非终端形状
终端形状
终端形状
终端形状
终端形状

## Slide 6: 示例：用二分形状语义表示一个简单的建筑立面
初始形状：façade
终端形状：window、wall
非终端形状：facadeWall、facadeWindow、floorWall、floorWindow
语义规则：
  Rule 1：façade → floorWall + facadeWall
  Rule 2：facadeFloor → floorWall + facadeWall
  Rule 3: facadeWall → wall+ facadeFloor
  Rule 4：floorWall ↓ wall+ floorWindow
  Rule 5：floorWindow ↓ window+ floorWall
给定一个建筑立面的点云，如何得到可以描述它的最佳的剖分树（语义规则的应用序列）？

## Slide 7: 马尔科夫决策过程
Agent和Environment的交互
Agent的目标：最大化长期回报值
策略π描述了在某个状态下选择某个行为的概率，用V函数描述策略的好坏：
V函数表示在某个状态下按照策略π决策，agent能得到的长期回报值。
增强学习改进策略的公式

## Slide 8: 最佳形状语义求解
剖分的过程可以用马尔可夫决策过程来描述
Agent = 立面剖分的过程
Environment = 剖分树
状态 = 剖分树中的节点。
  在剖分的每一步，Agent都位于剖分树的某个结点上
行为= 语法规则
长期回报值=
  s(x, y)剖分得到的点(x,y)属于的建筑结构类别
  P(s(x, y)|x, y) 真实情况下点(x,y)属于建筑类别s(x, y)的概率
如何得到真实情况的点（x， y）属于建筑类别a的概率p(a|x, y) ?

## Slide 9: 用预分类的结果近似表示建筑结构的概率分布
预处理
  去除噪声
  转换坐标系，将建筑立面对其到X-Y平面
  立面的网格分割，合并x，y相同，z不同的网格
网格特征提取
  曲度
  深度
  密度
支持向量机分类
  交互选取样本
  训练、预测

## Slide 10: 实验结果

## Slide 11: 实验结果

## Slide 12: 实验结果：科技楼

## Slide 13: 实验结果

## Slide 14: 实验结果

## Slide 15: 实验结果

## Slide 16: 实验结果

## Slide 17: 结论和不足
使用形状语义的方法可以灵活地对多种风格的建筑进行建模，并且可以有效地应对对称的建筑立面点云缺失的情况。
我们采用二维的二分形状语义对立面进行解译，在解译后再添加深度信息，但是这种方法却不是一种直接的处理立面建模的方式。最自然的方式是应用三维的形状语义到立面。
强化学习采用表格来表示V函数，虽然采用了稀疏矩阵来应对极大的状态量，但是对于状态没有简化，最好是采用函数近似的方式。
在点云的预分类中采用了支持向量机的方法，需要交互式地选取训练样本，使得整个建模过程无法实现完全意义上的自动化，应该在保证效果的情况下采取其它的分类方法自动分类。

## Slide 18: 谢谢！请老师提问